## Slide 1: Önleyici Bakım ve Kullanılmış Yağ Analizi
Hüseyin HACIKADİROĞLU
Mobil Oil Türk A.Ş.
Mühendislik Hizmetleri
Bakım Sempozyumu, Mayıs 2023

## Slide 3: Bakım Stratejileri
Arızalandığında tamir et
Maliyet
Fazla mesai
Bozulma
Efektif bakım ve
tamire odaklı
Arızaya neden olan kaynağı elimine etmeye odaklı
Reaktif
Planlı
Güvenilirlik Merkezli Bakım
Dünya
Standartlarında
Arızalanmadan tamir et
Planlı
Takvime alınmış
Koordineli
Öngörülebilir
Tamir etme...
Kök nedeni kaldır
Proaktif
Kusur giderme
Temkinli makina tasarımı
Kök neden odaklı
Varlık yönetimi
Ortak vizyon
Optimizasyon
İntegrasyon
Ortak hareket
Kültürel dönüşüm

## Slide 4: Neden Yağ Analizi?

## Slide 5: Neden Yağ Analizi?
Yağ, ekipmanın damarlarında dolaşan kan gibidir. Ekipmanı ve yağın “sağlığını” kontrol etmek için, ekonomik olması şartıyla, yağdan periyodik olarak numune alınmalı ve analiz edilmelidir.
Analiz süreci bir kan testine benzer:
Numune alınır
Numune bilgileri kaydedilir
Numune laboratuvara teslim edilir
Analizler yapılır
Bir analiz raporu paylaşılır
Sonuçlar mevcut limitlere göre yorumlanır
Rapordaki sonuç ve yönlendirmelere göre gerekli aksiyonlar alınır

## Slide 6: Neden Yağ Analizi?
Günümüz endüstrisinde önemli endüstri liderleri, yağ analizinin herhangi bir ekipman takip programının kritik bir bileşeni olduğunu kabul etmektedir.
Başarılı bir yağ analizi programı şu konularda yardımcı olabilir:
Bakım faaliyetlerinin proaktif olarak planlanması
Yüksek maliyetli ekipman arızaları ve plansız duruşların azalması
Anormal ekipman durumunun kök nedeninin belirlenmesi
Uzatılmış servis aralıklarını takip ederek, yağ tüketimi ve atık yağ bertarafının azaltılması
Ekipman güvenilirliği
artar
Bakım maliyetleri
azalır
Ekipman ömrü
uzar

## Slide 7: Neden Yağ Analizi?
Başarılı bir yağ analizi programı için;
  Hedef ve metrikleri belirleyin
  Yönetimin taahhüdünü sağlayın
  Personel oluşturun ve eğitin
  Numune almak için için doğru makineleri ve periyotları seçin
  Doğru yöntemi kullanarak doğru yerden numune alın
  Hedeflere dayalı doğru testleri gerçekleştirin
  Uygun uyarılar ve limitler oluşturun
  Kaliteli bir laboratuvar kullanın
  Raporu anlayın ve verileri doğru şekilde yönetin
  Uygun düzeltici eylemleri tespit edin
  Program sonuçlarını, hedef ve metriklerle karşılaştırmalı olarak ölçün
  Programı gözden geçirin ve iyileştirin
  Tasarrufları belgeleyin

## Slide 8: Numune Alma

## Slide 9: Numune Alma
Yağ analizleri temsil edici ve tekrarlanabilir olmalıdır.
Hedefler;
Veri bozulmasını en aza indirin
Faydalı verileri en üst düzeye çıkarın
Hassasiyeti en üst düzeye çıkarın
İyi Numune Almanın Anahtarları;
Doğru yöntem
Doğru donanım
Doğru konum
Tutarlı prosedür

## Slide 10: Numune Alma
Hangi Numunenin Alınacağını Belirleyin
Program için ekipman seçerken aşağıda sıralanan beş genel faktörü dikkate alın ve tavsiye edilen numune alma aralığı konusunda yol göstermesi için OEM kılavuzunuza başvurun.

## Slide 11: Numune Alma
Ne Zaman Numune Alınacağını Belirleyin
Numune alma işleminin düzenli bir yol izlemesi, ekipman performansı konusunda güvenilir bir trend geçmişi tespit edilmesini sağlayacaktır. OEM tarafından tavsiye edilen numune alma aralığı bilgileri yoksa, ilk numune alma aralığını belirleme konusunda aşağıdaki tablo yol gösterici olarak kullanılabilir.

## Slide 12: Numune Alma
Doğru alınmış kullanılmış yağ numunesi, yağ analizi vasıtasıyla ekipmanın ve sistem bileşenlerinin durumu hakkında kiritik bilgiler vermektedir. Bu nedenle;
Sistemi doğru temsil eden kullanılmış yağ numunesi mutlaka çalışan sistemden alınmalıdır.
Sistemi en iyi temsil eden numune noktasından bir numune alma vanası ile alınmalıdır.
Filtre
1
2
2
2
2
2
3

## Slide 13: Numune Alma
Alınan numuneler bekletilmeden etiketlenip veya ilgili sisteme kaydedilip laboratuvara gönderilmeli.
Numune kabı mutlaka laboratuvarın belirlediği seviyeye kadar doldurulmalıdır.

## Slide 14: Analizler ve Sonuçların Değerlendirilmesi

## Slide 15: Yağ Analizleri
Yağın Durumu | Kirlilik | Aşınma Kalıntıları
Viskozite | Partikül Sayımı | Metal Analizi
Metal Analizi | Nem/Su | Partikül Sayımı
FTIR (Oksidasyon) | Metal Analizi | PQ Index (ferrografi)
TAN, TBN (asit, baz sayısı) | Viskozite | 
RPVOT | Ultra Santrifüj | 
RULER | MPC | 
Proaktif
Kestirimci
Yağ analizlerini, amaç ve hedeflerine göre üç ana grup altında sınıflandırabiliriz;

## Slide 16: Yağ Analizleri
Sonuçları anlamak
  Analiz raporunu değerlendirme «trend» esaslı olmalıdır
  Trend takibi için arka arkaya en az 4 sonuca bakılmalıdır
  Değişim oranı dikkatle takip edilmelidir
  Ekipman üreticisinin limitlerine göre değerlendirme yapılmalı
  Teşhis için;
      Ekipmanın marka/modeli, mekanik ve operasyonel koşullar ve malzeme içeriği birlikte değerlendirilmeli
      Sonuçlar arasındaki etkileşime dikkat edilmeli
Oksidasyon
TAN
Su
Cu, Ba, Na
Si
Fe
RPVOT
RULER
MPC
Tortu
Zn, P
Fe, Cu, Al

## Slide 17: Yağ Analizleri
Ekipman durumunu anlamak
  Analiz raporunda nereye bakacağınızı bilirseniz, yağ analizi ekipmanınızın durumu hakkında muazzam bilgi sağlayabilir.
  Analiz raporunuzdaki eğilimleri ele almak için parçalarınızın metalürjisini anlamanız gerekir.

## Slide 18: Yağ Analizleri
Silisyum (Si) yorumlama
  Silisyum mevcudiyeti çoğu zaman aşınma metallerinde bir artışın nedenidir.
  Silisyum artışıyla birlikte yüksek metal aşınmaları görülmüyorsa, silisyum veya kirlilik, aşındırıcı olmayan silisyumdan kaynaklanmış veya yağ numunesi alınırken girmiş olabilir.
  Aşındırıcı olmayan silisyum kaynakları şöyledir;
    Silisyum bazlı sızdırmazlık ve conta malzemeleri
    Silisyum esaslı köpük kesici yağ katıkları (25-30 ppm)
    Yakıt olarak kullanılan gazdaki siloksan
    Silisyumlu kauçuk

## Slide 19: Teşekkürler
Sorular?